木兰县顺和热电有限公司环境行为白皮书

木兰县顺和热电有限公司

2022年四季度环境行为白皮书

2023年2月20日

一、企业基本情况

木兰县顺和热电有限公司（原黑龙江省鑫玛热电集团木兰有限公司）于2011年9月在木兰县工商局登记成立，注册资金柒仟伍佰万人民币，主要经营项目：热力、电力生产经营。承担木兰县木兰镇的集中供热工作，以热定电，供热产生的电能并入国网参予运行。

公司座落在木兰县木兰镇西南部。根据国家产业政策和节能减排要求，为满足木兰县木兰镇冬季采暖需求，淘汰小机组和分散小锅炉，改善环境，促进黑龙江省小火电机组关停工作，木兰电厂开展了2×75t/h次高压循环流化床锅炉，配2×13MW背压机组新建设项目。本项目工程总投资 12400万元，其中环保设施及措施投资1694.6万元，占工程总投资的 13.66%。项目的建设符合国家促进热电联产和节能减排的产业政策。

本期建设规模为2×75t/h次高压循环流化床锅炉，2×13MW背压机组，配套建设除尘、脱硫、脱硝装置。2012年6月开工建设，2014年9月哈尔滨工业大学完成了黑龙江省鑫玛热电集团木兰有限公司的环境影响评价工作，2015年1月9日黑龙江省环境保护厅以黑环审〔2015〕3号文对环境影响报告书进行了批复。2015年2月16日黑龙江省发展和改革委员会下发了黑发改电力函[2015]47号木兰县木兰镇热电联产新建工程项目补办核准的通知。 2015年12月8日1#机组完成72+24小时整套启动试运行，2015年12月26日2#机组完成72+24小时整套启动试运行。2017年8月至2018年1月完成了项目的自主验收部分。2019年3月26日完成环保验收。2020年7月1日开工建设，环保设备超低排放改造工程，11月底完成设备调试投入运行。

二、环境保护措施

本项目废气排放主要为锅炉燃烧过程中产生的烟气，其主要污染物为烟尘、SO2、NOX等。锅炉采用炉内喷钙（脱硫剂CaCO3）+半干法脱硫工艺脱硫（脱硫剂为消石灰粉Ca(OH)2），采用SNCR+SCR工艺脱硝（还原剂尿素），并采用低压旋转脉冲清灰布袋除尘器。经脱硫、脱硝、除尘处理后的烟气，由高100米烟囱有组织高空排放。

（1）脱硫工艺

本项目脱硫工艺采用炉内喷钙+CFB-FGD(烟气循环流化床半干法脱硫)联合脱硫技术，每台锅炉配置一套完整的循环流化床半干法脱硫系统，在脱硫岛SO2入口浓度≤1800mg/m³情况下脱硫效率可达98％。

a、炉内喷钙脱硫法原理即在循环流化床燃烧锅炉燃烧室喷入石灰石粉作吸收剂，石灰石粉末在锅炉内与烟气充分接触，使烟气中的SO2与CaCO3反应生成CaSO3，并进一步氧化为CaSO4实现脱硫，脱硫后的烟气由烟囱排入大气。

b、CFB-FGD半干式脱硫法是以循环流化床原理为基础，通过吸收剂（Ca(OH)2）的多次循环，使吸收剂与烟气接触时间增加，从而大大提高了吸收剂的利用效率，此工艺流程简单、占地面积小、投资低以及脱硫副产品呈干态，因而易于处理与综合利用，而且能在很低的钙硫比的情况下（Ca/S=1.1-1.4）达到与湿法相近的脱硫效率。

化学反应式:Ca（OH）2+SO2→CaSO3˙1/2H2O+1/2H2O

Ca（OH）2+SO3→CaSO4˙1/2H2O+1/2H2O

图1  炉内喷钙脱硫装置

图2   CFB-FGD半干法脱硫岛（包括除尘）

（2）脱硝工艺

a、SNCR法脱硝工艺

以尿素作为还原剂的SNCR脱硝装置，在循环流化床分离器入口内烟气适宜温度处均匀喷入还原剂（尿素），还原剂在炉内迅速分解，与烟气中的NOx反应生成N2和H2O（反应基本不与烟气中的氧气发生作用），从而达到脱硝目的。

总脱硝效率可达50%。其主要原理为：

CO(NH2)2→2NH2+CO

NH2+NO→N2+H2O

CO+NO→N2+CO2

总的反应式为：

NO+CO(NH2)2+½O2→2N2+CO2+2H2O

从以上反应方程式可以看出，NOX与还原剂(尿素)反应，生成无害的氮气、二氧化碳和水。

b、SCR脱硝工艺

脱硝采用SNCR+SCR工艺，还原剂选择为尿素。SNCR与SCR共用公用系统，正常时运行充分发挥SCR工艺优势，SNCR喷射系统补充。SCR脱硝工艺按一个反应器布置，催化剂采用2层布置。

NOX初始浓度在不大于500mg/Nm3时，保证脱硝率大于90%,SNCR+SCR总的脱硝效率高于90%，NOX排放浓度小于50mg/Nm3；氨的逃逸率小于5ppm。

化学反应式：4NO+4NH3+O2→4N2+6H2O

2NO2+4NH3+O2→3N2+6H2O

图3 SCR设备图

（3）除尘工艺

本工程每台锅炉配备低压脉冲旋转喷吹布袋除尘器，保证出口烟尘排放浓度不大于10mg/m3。滤袋材质的选择及加工方法充分考虑本项目烟气特性的要求，滤料为国外进口PPS，滤布表面采用防水、防油处理，滤袋采用PPS基布+50%PPS超细纤维 （迎尘面）+PTFE浸渍处理，具有使用寿命长、稳定可靠等特点；在除尘效率、系统运行能耗和滤袋寿命等指标上都达到先进水平。

（4）在线监测装置

本项目安装了杭州禾风环境科技有限公司生产的CEMS烟气在线连续监测系统，并将数据上传到黑龙江省环境保护厅和哈尔滨市环境保护局。

项目在线设备情况一览表

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 设备生产商 | 监测 项目 | 套数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CEMS烟气在线连续监测系统 | HF-CEMS-1000 | 杭州禾风环境科技有限公司 | SO2、NOX、烟尘 | 1 |

（5）手工监测制度

为履行自行监测的职责采取的污染物（废气、噪声、无组织排放粉尘），自行监测手段为手工监测、自动监测或手工监测+自动监测相结合三种。

1、废气：委托有资质单位进行手工监测：企业月度监测、烟气在线自动监控系统出现故障时。自动检测：利用已验收的烟气在线自动监控系统进行24小时监控排放的大气污染物，并实时上传上级环保部门。

- 噪声：厂界噪声拟采取手工监测进行监测

## 图3监测点位示意图

脱硫设备        1#锅炉   ◎1     除尘器   3◎

脱硝设备        2#锅炉   ◎2    除尘器   4◎

（6）无组织废气

本工程无组织排放废气主要为输煤系统、运输过程中产生的颗粒物。灰渣采用封闭式运输车运送，进行综合利用。

本项目储煤场采用防风抑尘网的防治措施，控制煤场扬尘的污染。输煤过程采用皮带式输送机，封闭式栈桥。

燃煤、灰渣及生石灰厂内均采用密闭式汽车运输，减少扬尘。

图3 封闭式输煤栈桥

三、企业信息公开情况

企业按环保厅要示，按时公开企业环保信息，在国家排污许可证网站、国家监测信息管理与共享平台以及黑龙江省重点监控企业环境自行监测信息发布平台上每天公开烟气排放情况，包括烟尘、氮氧化物、二氧化硫浓度，并同时上传企业自行监测方案和年度总结报告。

四、2022年四季度（截止12月底）污染物排放量及利用情况

1、烟尘排放量：0.53吨

2、二氧化硫排放量：4.93吨

3、氮氧化物排放量：6.09吨

4、粉煤灰量：6737.34吨（全部综合利用）

5、煤渣量：1645.56吨（全部综合利用）

6、烟尘排放浓度：4.18mg/m3

7、二氧化硫排放浓度：15.43mg/m3

8、氮氧化物排放浓度：17.83mg/m3

木兰县顺和热电有限公司

2023年2月20日

- 大气监测报告：

# Text boxes

◎5

烟 囱